Specyfikacja towarowa                                     Część II  Załącznik nr 2b do zapytania  ofertowego

| Część II zamówienia: Zakup i dostawa Defibrylatora AED |
| --- |
| 2.1 | Defibrylator AED | 2 zestawy |
|  | -Wielkość - 6 cm W x 18 cm G x 22 cm S -Waga - około 1,6 kg z baterią i zainstalowanymi elektrodami -Elektrody : Elektrody HeartStart SMART Pads II ( uniwersalne elektrody do terapii dorosłych pacjentów i dzieci w każdym wieku -Załączony klucz do trybu pediatrycznego ( Klucz pediatryczny stosowany w przypadku defibrylacji niemowląt lub dzieci poniżej 8 roku życia, których waga nie przekracza 25 kg. Po wprowadzeniu klucza niemowlęcia/dziecka, defibrylator winien automatycznie zredukować energię defibrylacji do 50 J i odpowiednio dostosować polecenia głosowe pomocy reanimacyjnej); - funkcja interaktywnej pomocy RKO, - konstrukcja umożliwiająca użytkowanie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach ( odporność na : polewanie wodą – IP 55, obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości 1 metra ) - bezpieczeństwo użycia , tzn. : defibrylacja mogłaby być wykonana, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie takiego działania; - umożliwienie pracy , gdy pacjent znajduje się na podłożu mokrym lub metalowym, -powinien umożliwiać dostarczenie dwufazowego impulsu defibracyjnego 150 J w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO; -powinien dokonywać automatycznych codziennych auto-testów weryfikujących obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod oraz powinien sygnalizować gotowość do użycia Nie powinien wymagać płatnych serwisów okresowych; Powinien mieć 8 lat gwarancji bez opłat za serwis -Zestaw elektrod szkoleniowych ( po ich podłączeniu urządzenie winno przełączać się na tryb treningowy. Użytkownicy powinni mieć możliwość uruchomienia ośmiu scenariuszy szkoleniowych resuscytacji i defibrylacji osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Każde opakowanie elektrod szkoleniowych winno zawierać parę jednorazowych , samoprzylepnych elektrod z zintegrowanym kablem i złączem. W zestawie winna znajdować się również mata szkoleniowa obrazująca osobę dorosłą, ilustrowany poradnik oraz instrukcję obsługi. Dostępna również powinna być mata dziecięca. - oprogramowanie uwzględniające wytyczne RKO 2010 -bateria litowo-manganowa ( bateria oparta na dwutlenku litowo-manganowym, z gwarancją ( w trybie gotowości) minimum200 wyładowań lub na 4 lata. -Walizka transportowa kompatybilna z defibrylatorem AED Defibrylator wraz z osprzętem ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści : „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” |  |