DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT  OPRACOWANIA: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu”, dz. 553/1.

INWESTOR:  Gmina Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów

ADRES:  Gmina  Głogów, obręb Przedmoście, dz. nr 553/1

BRANŻA:  Drogowa

STADIUM:  Zgłoszenie robót budowlanych

OPRACOWAŁ: Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka

ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów

Data opracowania: Marzec 2017r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010r.(Dz.U.Nr 243, poz. 1623)-Prawo Budowlane, oświadczamy, że: ‘’Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu, dz. 553/1” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- STRONA TYTUŁOWA

- SPIS ZAWARTOSCI

- OPIS TECHNICZNY-CZĘŚĆ OPISOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANI

2.LOKALIZACJA

3.PRZEDMIOT INWESTYCJI

4.STAN ISTNIEJACY

5.ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UZBROJENIE

6.STAN PROJEKTOWANY

7.FORMY OCHRONY PRZYRODY

8.WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

10. RODZAJ, SKALA I USYTUŁOWANIE PRZEDSIĘWZIECIA

11.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

12.OCHRONA KONSERWATORSKA

13.WSKAZÓWKI WYKONAWCZE I FORMALNOPRAWNE

- INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.PLAN SYTUACYJNY

2.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.PRZEKRÓJ POPRZECZNY

OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawą opracowania jest rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999r.)

Mapa zasadnicza, wywiad, badania, pomiary wykonane przez opracowującego.

2.LOKALIZACJA:

Przebudowywana droga położona jest na terenie miejscowości Przedmoście na działce o nr. 553/1, w Gminie  Głogów. Szczegółową lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym.

3.PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  nawierzchni drogi gminnej, zlokalizowanych w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 553/1 w m. Przedmoście.

4.STAN ISTNIEJĄCY:

Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię żużlową i szutrową oraz zmienną szerokość od ok. 3,00 do 3,50m. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 8,00-12,00m. Istniejący stan nawierzchni drogi gminnej określono jako zły – utrudnia poruszanie się pieszych i pojazdów. W nawierzchni widoczne są duże nierówności, które przy opadach deszczu tworzą zastoiska wodne. Wody opadowe odbierane są powierzchniowo przez grunt, brak regularnych spadków poprzecznych powoduje ograniczoną możliwość spływu wody.

5.ZAGOSPODAROWANIE TERENU-UZBROJENIE

Na terenie objętym inwestycją w obrębie drogi zlokalizowane są obecnie nw. Sieci:

- brak sieci.

6.STAN PROJEKTOWANY

Stan nawierzchni określa się jako zły: liczne ubytki nawierzchni, zastoiska wodne, luźne kruszywo kamienne stwarzają zagrożenie dla pieszych i pojazdów mechanicznych. Wykonano  odkrywki,  podłoże w strefie oddziaływania konstrukcji nawierzchni sklasyfikowano do grupy nośności G1. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=1,00

Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych( GDDKiA), a także w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej.

Zgodnie z PN-81/B-03020 głębokość przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m.  Wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podłoża grubośc konstrukcji i ulepszonego podłoża na przemarzanie nie powinna być mniejsza niż 0,4*0,8m=32cm- dla nawierzchni o obciążeniu ruchem KR1.

Planowana przebudowa będzie obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej ( zmiana parametrów technicznych drogi) w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego. Zakres planowanych robót budowlanych:

- Przebudowa drogi gminnej – proj. szerokość jezdni: 3,50m, pobocza utwardzone szer. 0,75cm

Planuje się przebudowę nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości  L=250,00m wraz z poboczem. Jezdnia po przebudowie będzie posiadała szerokość  3,50m oraz spadek poprzeczny daszkowy o max. wartości 2%. Spadek podłużny dostosowany do istniejących spadków terenu. Przebieg drogi wykonać zgodnie z załączonym schematem, pobocza planuje się jako utwardzone przepuszczalne o szerokości max. 0,75 m. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej.

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi klasy D o prędkości projektowej 30km/h. Spadki poprzeczne 8% na poboczach.

Planuje się zachowanie istniejącej niwelety drogi  gminnej – zachowanie istniejących spadków podłużnych. Sposób odwodnienia drogi pozostaje bez zmian, tzn. poprzez spadki oraz pobocza na teren nieutwardzony  w pasie drogowym.

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej:

- koryto  pod warstwy konstrukcyjne gr. 30cm

-  warstwa odsączającej z piasku gr.10cm

-  warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych 0-31,5mm- 20cm

- połączenie między warstwowe – skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,5kg/m2

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W g. 4cm

- połączenie między warstwowe - skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,36kg/m2

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 gr. 3cm

7.FORMY OCHRONY PRZYRODY:

Planowane zadanie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- powstałe podczas prac odpady zostaną posegregowane i odwiezione z placu budowy

- prace budowlane prowadzone będą w godz. 6.00-18.00 co ograniczy uciążliwość hałasową

Prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu budowy i terenów przyległych. Istotne dla ograniczenia szkodliwości prac bud. będzie staranne kontrolowanie materiałów budowlanych, używanie urządzeń i maszyn spełniających normy ochrony środowiska. Należy zadbać, by w przypadku wycieku płynów z maszyn budowlanych, substancje były natychmiast zebrane i wywiezione przez przedsiębiorstwa posiadające koncesję na ich utylizację. Odwodnienie drogi nie ulega zmianie i będzie funkcjonowało na zasadzie odprowadzenia wód deszczowych na tereny przyległe w ramach granic pasa drogowego. W celu ochrony akustycznej należy używać sprawnego sprzętu.

8.WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:

Przebudowywana droga o założonych parametrach technicznych w miejsce aktualnie istniejących zniszczonych utwardzeń, podniesie komfort akustyczny jak i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników , nie mając wpływu na środowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3października 2008. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze, a także nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej. Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej o założonych parametrach technicznych nie wpłynie negatywnie na środowisko.

9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości..

10.RODZAJ, SKALA I USYTUŁOWANIE PRZEDSIĘWZIECIA:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi. Roboty będą prowadzone na działce nr. 553/1.

11.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ:

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach objętych pracami górniczymi.

12.OCHRONA KONSERWATORSKA:

Działka o nr. 553/1 zlokalizowana jest poza strefą układu ruralistycznego wsi Przedmoście.

13.WSKAZÓWKI WYKONAWCZE I FORMALNO PRAWNE.

Po zakończeniu robót należy wykonać  inwentaryzację powykonawczą i zaktualizować w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym.

Wszelkie roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia jest wymagane.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT  OPRACOWANIA: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu”, dz. 553/1.

INWESTOR:  Gmina Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów

ADRES:  Gmina  Głogów, obręb Przedmoście, dz. nr 553/1

BRANŻA:  Drogowa

STADIUM:  Dokumentacja Techniczna

OPRACOWAŁ: Usługi Inżynieryjne KRAKEN Marek Kałamajka

ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów

Data opracowania: Marzec 2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu dz. 553/1.

1.Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  nawierzchni drogi gminnej, zlokalizowanych w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 553/1 w m. Przedmoście poprzez przebudowę jezdni, korektę geometrii.

2.Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne drogowe

- układanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej

- uporządkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga dojazdowa na dz. 553/1

- droga 292

4.Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- droga dojazdowa na dz. 553/1

- droga 292

5.Wykaz istniejących zagrożeń do ujecia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. Praca maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót ziemnych i rozbiórkowych                       związanych z wykonywaniem koryta, podbudowy i nawierzchni.

2.Ruch pojazdów na budowie podczas wykonywania prac.

3.Ruch pojazdów zewnętrznych

4.Prace nawierzchniowe-ruch pojazdów i urządzeń

6.Instruktaż i zabezpieczenie pracowników:

1.Środki ochrony osobistej

2.Szkolenie pracowników

3.Oznakowanie stref niebezpiecznych

4.Wykonanaie organizacji ruchu tymczasowego

5.Nadzór nad robotami

6.Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 luty 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401)

7.Wykonanie robót zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branżowymi.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA