PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIORKOWE ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH |  |
| 1.1 |  | Sala narad |  |
| 1 d.1.1 | KNR-W 4-01 0436-02 | Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania (II i IIIp) | m | 68.400 |
| 2 d.1.1 | KNR 4-04 0303-02 analogia | Rozebranie ścian żelbetowych z płyt kanałowych prefabrykowanych o grubości do 30 cm poprzez cięcie bezudarowe | m3 | 5.616 |
| 3 d.1.1 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisko | m3 | 5.616 |
| 4 d.1.1 | KNR 4-04 1101-03 1101-06 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 10 km (R 1,3 transport z poziomu IIIp) | m3 | 5.616 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-05 0208-05 analogia | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie poje- dynczego elementu do 250 kg | t | 1.172 |
| 6 d.1.1 | kalk. własna | Dostawa konstrukcji stalowej (konstrukcja z kształtowni- ków szerokostopowych HEA240 łączonych na śruby) zgodnie z PT - transport elementów składowych elementów na poziom Illp.) | t | 1.172 |
| 7 d.1.1 | KNR 0-25 0204-01 0201 I 03 | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - antykorozyjne 240 um i ognioochronne REI120 , RAL 7011 | m2 | 50.000 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-05 9908-01 | Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t | t | 1.172 |
| 9 d.1.1 | KNR AT-22 0105-07 analiza indywidualna | Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej o głebokości 24cm zaprawą ekspanywną SIKAgrout przy szerokości spoiny 10-30 mm | m | 19.300 |
| 10 d.1.1 | KNR-W 4-01 0436-06 | Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania | m | 68.400 |
| 1.2 |  | Przejścia między gabinetowe |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR-W 4-01 0436-02 | Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania (II i Illp) | m | 84.000 |
| 12 d.1.2 | KNR 4-04 0303-02 analogia | Rozebranie ścian żelbetowych z płyt kanałowych prefa- brykowanych o grubości do 30 cm poprzez cięcie bezudarowe | m3 | 3.658 |
| 13 d.1.2 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisko | m | 3.658 |
| 14 d.1.2 | KNR 4-04 1101-03 1101-06 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na od-ległość 10 km (R 1,3 transport z poziomu Illp) | m3 | 3.658 |
| 15 d.1.2 | KNR 2-05 0208-05 analogia | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie poje- dynczego elementu do 250 kg | t | 1.368 |
| 16 d.1.2 | kalk. własna | Dostawa konstrukcji stalowej (konstrukcja z kształtowni- ków szerokostopowych HEA240 łączonych na śruby) zgodnie z PT - transport elementów składowych elementów na poziom Illp.) | t | 1.368 |
| 17 d.1.2 | KNR 0-25 0204-01 0201 I 03 | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji peł- nościennych wyrobami dwuskładnikowymi - antykorozyjne 240 um i ognioochronne REI120 | m2 | 50.000 |
| 18 d.1.2 | KNR 2-05 9908-01 | Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t | t | 1.368 |
| 19 d.1.2 | KNR AT-22 0105-07 analiza indywidualna | Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej o głebokości 24cm zaprawą ekspanywną SIKAgrout przy szerokości spoiny 10-30 mm | m | 26.000 |
| 20 d.1.2 | KNR-W 4-01 0436-06 | Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania | m | 84.000 |
| 21 d.1.2 | KNR AT-12 0102-01 analogia | Obudowy ram stalowych z płyt gipsowo-kartonowych NI- DA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 | m2 | 78.000 |