Dane techniczne:                                     Cześć I zamówienia Załącznik nr 3 a do zapytania ofertowego

| Część I zamówienia: Zakup i dostawa zestawu ratownictwa technicznego LUCAS: |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| l.p. | wyszczególnienie |  |  |
| 1.1 | Agregat hydrauliczny: Silnik : 4 suwowy, spalinowy Podłączenie – 2 narzędzia, Jednoczesna praca : 2 narzędzia Funkcja turbo- wbudowana 1 Moc 2,2 kW max ciśnienie robocze: 700 bar Wydajności , niskie-wysokie ciśnienie 2x3 l/min -2x07 l/min Wydajność Turbo, niskie-wysokie ciśnienie 1x5,8l/min-1x1,35 l/min Pojemność użytkowa oleju: 3 l Waga : 25 kg ( urządzenie gotowe do pracy , z olejem i paliwem) |  |  |
| 1.2 | Nożyce hydrauliczne Klasa zdolności cięcia : I ( zgodnie z nową normą EN13204:2016; Maksymalna siła cięcia : 680 kN( 65 ton); Minimalne rozwarcie ostrzy: 160 mm; Zapotrzebowanie na olej : 110 cm3; Waga ok. 14,5 kg |  |  |
| 1.3 | Rozpieracz ramieniowy: Siła rozpierania –maksymalnie 67 ton, Siła rozpierania min.: 52 kN Rozwarcie ramion : 730mm Dystans ciągnięcia 569 mm Waga ok.: 16,1 kg |  |  |
| 1.4 | Rozpieracz kolumnowy: Liczba tłoków – 1 Siła rozpierania / skok tłoka , tłok 1 +- min 135kN/503 mm Długość w stanie złożonym – min 675 mm Długość w stanie rozłożonym : maksymalnie 1178 mm Waga ok. maksymalnie 17,77 kg |  |  |
| 1.5 | Wąż hydrauliczny: Dwie pary węży hydraulicznych o długości 10 m ( 2x 10 m) zakończonych szybkozłączkami, system szybkozłączy kompatybilny z agregatem hydraulicznym wymienionym w poz. Nr 1.1 |  |  |
|  | Dodatkowe wymagania : Gwarancja minimum 5 lat Sprzęt gotowy do pracy ( z płynami eksploatacyjnymi) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń ( np. karty katalogowe, itp. Sprzęt wraz z osprzętem ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści : „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” |  |  |

Uwaga :

Kolumnę  nr 3 Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Kolumnę należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „ nie spełnia”, natomiast w przypadku wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać wartości techniczno-użytkowe w kolumnie nr 4

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizacje zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez Zamawiającego , oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania. W konsekwencji będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty jako  oferty niezgodnej z treścią zapytania ofertowego