Specyfikacja towarowa                                           Część I  Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

| Część I zamówienia: Zakup i dostawa zestawu ratownictwa technicznego LUCAS lub równoważny: |
| --- |
| l.p. | wyszczególnienie | ilość |
| 1.1 | Agregat hydrauliczny: Silnik : 4 suwowy, spalinowy Podłączenie – 2 narzędzia, Jednoczesna praca : 2 narzędzia Funkcja turbo- wbudowana 1 Moc 2,2 kW max ciśnienie robocze: 700 bar Wydajności , niskie-wysokie ciśnienie 2x3 l/min -2x07 l/min Wydajność Turbo, niskie-wysokie ciśnienie 1x5,8l/min-1x1,35 l/min Pojemność użytkowa oleju: 3 l Waga : 25 kg ( urządzenie gotowe do pracy , z olejem i paliwem) | 1 szt |
| 1.2 | Nożyce hydrauliczne: Klasa zdolności cięcia : I ( zgodnie z nową normą EN13204:2016; Maksymalna siła cięcia : 680 kN( 65 ton); Minimalne rozwarcie ostrzy: 160 mm; Zapotrzebowanie na olej : 110 cm3; Waga ok. 14,5 kg | 1 szt |
| 1.3 | Rozpieracz ramieniowy Siła rozpierania –maksymalnie 67 ton, Siła rozpierania min.: 52 kN Rozwarcie ramion : 730mm Dystans ciągnięcia 569 mm Waga ok.: 16,1 kg | 1 szt |
| 1.4 | Rozpieracz kolumnowy: Liczba tłoków – 1 Siła rozpierania / skok tłoka , tłok 1 +- min 135kN/503 mm Długość w stanie złożonym – min 675 mm Długość w stanie rozłożonym : maksymalnie 1178 mm Waga ok. maksymalnie 17,77 kg | 1 szt |
| 1.5 | Wąż hydrauliczny Dwie pary węży hydraulicznych o długości 10 m ( 2x 10 m) zakończonych szybkozłączkami, system szybkozłączy kompatybilny z agregatem hydraulicznym wymienionym w poz. Nr 1.1 Dodatkowe wymagania : Gwarancja minimum 5 lat Sprzęt gotowy do pracy ( z płynami eksploatacyjnymi) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń ( np. karty katalogowe, itp. Sprzęt wraz z osprzętem ma być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści : „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” | 2 kpl |