Znak sprawy: OSP/PRZET/3.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Zamawiający :

Ochotnicza Straż Pożarna Ruszowice

ul. Tęczowa 55

67-210 Głogów

Zatwierdził:

Prezes OSP Ruszowice

/-/ Dorian Świątek

Ruszowice, dnia 01.08.2019 r.

SPIS TREŚCI

| Lp. | Tytuł | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| I. | Nazwa oraz adres zamawiającego | 3 |
| II. | Tryb udzielenia zamówienia | 3 |
| III. | Opis przedmiotu zamówienia | 3 |
| IV. | Termin wykonania zamówienia | 6 |
| V. | Warunki udziału w postępowaniu | 6 |
| VI. | Podstawy wykluczenia | 7 |
| VII. | Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składających się na ofertę oraz terminy ich składowania | 9 |
| VIII. | Informacja o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów | 12 |
| IX. | Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami | 13 |
| X. | Termin związania ofertą | 13 |
| XI. | Opis sposobu przygotowania ofert | 14 |
| XII. | Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert | 14 |
| XIII. | Opis sposobu obliczenia ceny | 16 |
| XIV. | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert | 16 |
| XV. | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia | 16 |
| XVI. | Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego | 18 |
| XVII. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia | 19 |
| XVIII. | Pozostałe informacje | 19 |
| XIX. | KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH | 20 |
|  | Załącznik nr 1 | 21 |
|  | Załącznik nr 2a | 21 |
|  | Załącznik nr 2b | 23 |
|  | Załącznik nr 3 | 25 |
|  | Załącznik nr 4 | 26 |
|  | Załącznik nr 5 | 27 |
|  | Załącznik nr 6 | 28 |
|  |  | 35 |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna Ruszowice

- Adres Zamawiającego: ul. Tęczowa 55

- NIP Zamawiającego: 6931942664

- Strona internetowa Zamawiającego:

- Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja: www.gminaglogow.pl

- Oznaczenie niniejszego postępowania: OSP/PRZET/3.2019

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Podstawa prawna: art. 39 i nast. znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

- Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający dokona w pierwszej kolejności wstępnej oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach.

  - Zamawiający wymaga, by dostarczany pojazd (wraz z dostarczanym wyposażeniem)  był fabrycznie nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 2019 roku, a także posiadał wszystkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające pojazd do ruchu i użytkowania jako uprzywilejowany pojazd.

  - Pojazd powinien:

- spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,

- spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2,

- odpowiadał wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. „w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) oraz Rozporządzeniu MSWiA z dnia  27 kwietnia 2010 roku „zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

- posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru pojazdu.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.

  - W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawcę wymaganych norm i przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze Szczegółową specyfikacją techniczną.

  - Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne do zamontowanego nowego fabrycznie sprzętu uwzględnionego w zał. 6 – Szczegółowa specyfikacja techniczna.

  - Wykonawca zobowiązany będzie również do rozmieszczenia i zamontowania sprzętu, którym dysponuje OSP Ruszowice. Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

  - Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć samochód wraz zamontowanymi urządzeniami w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz udzielić gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego

UWAGA: dodatkowa gwarancja podlega punktacji (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowa specyfikacja techniczna

  - Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w:

    - Załączniku nr 6 do SIWZ – Szczegółowa specyfikacja techniczna

    - Istotnych postanowieniach umowy (IPU) – zał. nr 5 do SIWZ

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.

  - Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34144210-3 Wozy strażackie

  - Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odnośnie wskazania przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zostały określone w § 6 IPU, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

  - Podwykonawstwo:

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.

  - Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia.

  - Informacje dla wykonawców:

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. W szczególnym przypadku – jeżeli Wykonawca (na każdym etapie realizacji zamówienia) dokona zmiany lub zrezygnuje z – podwykonawcy, który jest tym podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nieprzekraczalny termin dostawy – 10 grudnia 2019.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp, w tym w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca:

- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, dostarczył min. jeden fabrycznie nowy samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy o wartości co najmniej 350 000,00 zł  (załącznik 3 do SIWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- Opłaconą polisę - a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna na dzień składania ofert).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 22a. ust 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, A MIANOWICIE:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 – 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie               w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębnie oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz

- Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy a dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ) LUB KTÓREGO UPADŁOŚĆ OGŁOSZONO, Z WYJĄTKIEM Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171);

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ TERMINY  ICH SKŁADOWANIA.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

- w celu skutecznego złożenia oferty:

1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej;

- w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu:

1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2A i 2B do SIWZ);

Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp).

Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z zaznaczeniem treści pkt 1 tego oświadczenia);

W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

- złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 1 powyżej – zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp – Zamawiający dokona wstępnej oceny ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu informacje podane na otwarciu ofert – dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cen oraz danych wskazanych na innych kryteriach – podanych w tych ofertach.

- O ile Wykonawca – nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej – zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa powyżej w pkt. 3 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

Powyższe oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty

w postępowaniu.

Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.

- W następnej kolejności (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:

  - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, dostarczył min. jeden fabrycznie nowy samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy o wartości co najmniej 
350 000,00 zł  (załącznik 3 do SIWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

  - Opłaconą polisę - a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna na dzień składania ofert).

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Forma dokumentów

6.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

6.2. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ustawa Pzp wraz z aktami wykonawczymi, nakazuje złożenie oryginałów dokumentów, Zamawiający dopuszcza w ich miejsce także kopie notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem.

6.3. Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (nie może jej zastąpić uwierzytelnienie pełnomocnictwa przez ustanowionego pełnomocnika).

6.4. Wszelkie oświadczenia Wykonawcy winny być składane w oryginale.

6.5. Dokumenty inne niż o świadczenia, o których mowa powyżej w pkt 6.3. i 6.4. mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7. Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Podmioty zagraniczne

7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

7.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w  niniejszej specyfikacji.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Za równorzędne do faksu, Zamawiający uzna również skan podpisanego uprzednio dokumentu, przekazanego mu jako załącznik do e-maila.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na wniosek drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Adres do korespondencji został podany w sekcji I SIWZ.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Rafał Krupa – Naczelnik OSP Ruszowice   tel.: 696 017 398

- Teresa Kazimierczak – inspektor  ds. OSP w Urzędzie Gminy Głogów

tel: 76 836 55 68, t.kazimierczak@gminaglogow.pl

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

- Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowanych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

- Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki w składanej ofercie były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej”.

- Zaleca się, aby dokumenty tworzące ofertę były szyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) 
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

- Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisał liczbę stron 
w Formularzu oferty.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzoną na opakowaniu informacjami:

Adresat: Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowicach Nazwa postępowania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach Nie otwierać przed 08.08.2019 r. godz. 13.00 Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć):………………………………….

- Zmiana oferty, wycofanie oferty:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

  - Wycofanie oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu                                 z zastrzeżeniem pkt 10.1., podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1 , 67 – 200 Głogów, nie później niż do dnia  08.08.2019 r. do godz. 13.00  w pokoju nr 225.

- Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.08.2019 r. o godz. 13.15 w pokoju nr 221.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone niezwłocznie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie w Formularzu Oferty cenę – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto w złotych oraz kwotę podatku VAT w złotych.

Podana w ofercie cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wymagań Zamawiającego określone w SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830). Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę iż kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zmawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty, które nie podlegają odrzuceniu, będą oceniane według kryteriów:

- Cena – 60%

- Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji – 30%

- Terminowość – 10%

- Kryterium cena (P1)

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium cena wynosi maksymalnie 60 punktów i obliczona będzie wg podanych poniżej zasad:

C min

P1 = ------------- x  60 pkt ( zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku)

C bad

Gdzie:

P1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %

Cmin – najniższa spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

- Kryterium wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji (P2)

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji opisanej 
w § 9 ust. 2 i 3 umowy, wynosi od 0 do 30 i liczona będzie wg poniżej podanych zasad:

- Okres rękojmi i gwarancji musi być podany w ofercie w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga aby łączny okres rękojmi i gwarancji w tym kryterium wynosił minimum – 24 miesiące, 
a maksymalnie 72 miesiące – licząc od daty zakończenia inwestycji;

- Za wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 4 miesiące czyli do łącznego okresu 28 miesięcy – Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów;

- Za wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 8 miesięcy czyli do łącznego okresu 32 miesiące – Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów;

- Za wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 12 miesięcy, czyli do łącznego okresu 36 miesiące – Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 punktów;

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ;

- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy okresu rękojmi i gwarancji niż 36 miesiący, Zamawiający przyzna ofercie 30 punktów;

- Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie dodatkowego okresu rękojmi i gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres rękojmi i gwarancji (tj. 24 miesięcy) i przyzna 0 punktów w tym kryteriów;

- P2 - liczba punktów badanej oferty w kryterium wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %.

- Kryterium terminowości (P3)

Wykonawca w ofercie zobowiązany będzie, w ramach kryterium terminowości wykonania prac objętych zakresem zamówienia zaproponować wysokość kary umownej wskazanej w § 11 ust. 1 lit. a) umowy (za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. c) umowy).

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium organizacja wynosi od 0 do 10 i liczona będzie wg poniżej podanych zasad:

- Za podaną przez Wykonawcę w ofercie kwotę (brutto) wysokości kary umownej w § 11 ust. 1 lit. a) umowy, Zamawiający przyzna odpowiednio:

- 1200 zł – 0 punktów,

- 1500 zł – 5 punktów,

- 2000 zł – 10 punktów;

- Wysokość kwoty kary umownej, za niedotrzymanie terminu umowy zostanie zaproponowana przez Wykonawcę w § 11 ust. 1 lit. a) umowy. Zamawiający wymaga, aby jej wysokość wynosiła minimum 1200 zł, a maksymalnie 2000 zł;

- Jeśli w ofercie Wykonawca poda kwotę kary mniejszą niż 1200 zł, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ;

- Jeśli Wykonawca poda w ofercie kwotę kary wyższą niż 2000 zł, Zamawiający przyzna 10 punktów;

- Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie żadnej kwoty kary, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalną wysokość kary 1200 zł i przyzna 0 punktów w tym kryterium;

- P3 – liczba punktów badanej oferty w kryterium organizacja, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach (P1+P2+P3).

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

  - Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.4) powyżej, na stronie internetowej wskazanej w sekcji I SIWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

- ISTOTNE DLA STRON POSTĘPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa IPU– stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w §13 IPU (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - Określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;

  - Odrzucenie oferty odwołującego;

  - Opisu przedmiotu zamówienia;

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty..

- Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp – zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- W sprawach nie ujętych w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes OSP Ruszowice  z siedzibą Ruszowice, ul. Tęczowa 55, 67-210 Głogów, adres e-mail: gmina@gminaglogow.pl, tel. +48 76 836 55 55

- W Urzędzie Gminy w Głogowie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@nsi.net.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr OSP/ Przet/1.2019  pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Ruszowicach”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  osoby upoważnione przez Zamawiającego Gminę Głogów , którzy muszą mieć dostęp do danych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca) oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Zamawiającego oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązku podawania jej informacji, o których mowa w art. 13 i 14. W imieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w formie pisemnej wszystkim osobom, których Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w związku z realizacją niniejszego zamówienia, informacje wymienione w  art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679. Oryginały dokumentów Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.

Załączniki do SIWZ stanowią integralną jej część

Załącznik nr 1 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 2A – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia

z postępowania;

Załącznik nr 2B – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy (IPU)

Załącznik nr 6  - Minimalne wymagania techniczne

Załącznik nr 1 do SIWZ

wzór

/pieczęć firmowa/

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

Nr sprawy: OSP/PRZET/3.2019

Wykonawca(jeśli dotyczy: lider konsorcjum – w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia):

………………………………….…………………………………..

pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..

adres

………………………………….…………………………………..

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

…………………………………    .…………………………………..

Telefon				Fax

………………………………….…………………………………..

E-mail

jeśli dotyczy: inni Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

………………………………….…………………………………..

pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..

adres

………………………………….…………………………………..

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

-zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:

- Ryczałtowa cena umowna– wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynosi ………… zł brutto (słownie: …………………………………………..), w tym stawka podatku VAT …………% w kwocie ………….zł,

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i w takim przypadku podać potrzebne informacje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………..………………………….……………………………………………………………………………………………….

dotyczące nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku oraz ich wartość netto PLN (wypełnić jeżeli dotyczy).

- Zobowiązuję/jemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  wskazanym w umowie tj.:

80 dni od dnia podpisania umowy.  (termin zakończenia robót potwierdzony zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego)

- Oferuję/emy wydłużenie podstawowego 24-miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji opisanej w §9  umowy:

[  ] o 4 miesiące, czyli do łącznego okresu 28 miesięcy

[  ] o 8 miesięcy czyli do łącznego okresu 32 miesięcy

[  ] o12 miesiący, czyli do łącznego okresu 36 miesięcy

Uwaga: Należy zaznaczyć „X” wybrany okres rękojmi, w przypadku braku zaznaczenia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił 60 miesięcy okresu rękojmi, wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium zero punktów.

Punkty w kryterium zostaną obliczone zgodnie z sekcją XVI SIWZ.

- Proponuję/emy wysokość kary umownej wskazanej w § 11 ust. 1 lit.a 1) umowy, za niedotrzymanie terminów wskazanych w § 2 ust.1 lit. c umowy, w wysokości:

[  ]1200 zł za każdy dzień opóźnienia

[  ]1500 zł za każdy dzień opóźnienia

[  ]2000 zł za każdy dzień opóźnienia

Uwaga: Należy zaznaczyć „X” wybraną wysokość kary umownej. W przypadku braku zaznaczenia - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował karę umowną w wysokości 1200 zł za każdy dzień opóźnienia, o którym mowa w § 11 ust.1 lit. a) IPU, wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium zero punktów.

Punkty w kryterium zostaną obliczone zgodnie z sekcją XVI SIWZ.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ i przyjmuję/jemy je bez zastrzeżeń oraz, że uzyskałem/liśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/jemy się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do SIWZ wzorze umowy (IPU) oraz przed popisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach wskazanych w SIWZ.

- Oświadczam/y, że jestem/śmy związany/ani złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...……………………..

- Poniżej wskazuję nazwy, adresy (firm) podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone tym podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli jest inny niż na stronie 1).

………………………………….…………………………………..

adres

…………………………………              .…………………………………..

Telefon				Fax

………………………………….…………………………………..

E-mail

- Niniejszą ofertę składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami:

- ……………………………………….str…….

- ……………………………………….str…….

__________________ dnia _________

___________________________________

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

lub Pełnomocnika Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 297 § 1 k.k kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 2A do SIWZ

wzór

Wykonawca:

/pieczęć firmowa/

………………………………….…………………………………..

pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..

adres

………………………………….…………………………………..

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

Nr sprawy: OSP/PRZET/3.2019

- oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*):

|  | KRS - https://ems.ms.gov.pl |
| --- | --- |
|  | CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl |

|  | Inne: ………………………………. |
| --- | --- |

*)należy zaznaczyć właściwą bazę danych

…………….…….dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					                                                                             (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**): ………………………………………………………………………………………………………………..

**)Wypełnić jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					                                                               (podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (art. 25a ust 3 ustawy Pzp):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia**).

**)Wypełnić jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					           (podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (art. 25 ust 5 ustawy Pzp):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia**).

**)Wypełnić jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					           (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					           (podpis)

Załącznik nr  2B do SIWZ

wzór

Wykonawca:

/pieczęć firmowa/

………………………………….…………………………………..

pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..

adres

………………………………….…………………………………..

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

Nr sprawy: OSP/PRZET/3.2019

- oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sekcji V pkt 1 SIWZ.

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					                                                            (podpis)

INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w sekcji V pkt 1 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*):…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………….,w następującym zakresie: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

*)Wypełnić jeśli dotyczy

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					                                                     (podpis)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(miejscowość)		   (data) 					                                                    (podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Wykaz wykonanych dostaw |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

| Lp | Rodzaj wykonanych dostaw, miejsce wykonania | Termin Wykonania | Wartość brutto robót | Nazwa /Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty ……………………….. dnia ……………….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

Wykonawca:

/pieczęć firmowa/

………………………………….…………………………………..

pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..

adres

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

Nr sprawy: OSP/PRZET/3.2019

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że*):

|  | nie należę/ymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634) **), |
| --- | --- |
|  | nie należę/ymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), wraz z jakimkolwiek innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu. |

|  | należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634) z następującym/mi Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę w niniejszym postępowaniu – tj. ………………………………………………………………………………………………………… i załączam/y informacje/dokumenty potwierdzające, że powiązania z tym/i Wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. |
| --- | --- |

(*) należy wpisać  w odpowiednie pole „X” - zaznaczając właściwą treść oświadczenia.

(**) Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

___________________________________

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

lub Pełnomocnika Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 297 § 1 k.kkto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(IPU)

Umowa nr………………………..

Zawarta w dniu  ……..2019r.

Pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Ruszowicach,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000219684, w imieniu którego występuje:

Dorian Świątek - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach

Dawid Wojciechowski  - Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach

,zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………….

reprezentowaną przez: ……………………….

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanych stronami

Na  podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa      o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”

- .	Przedmiot umowy ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, 
a w szczególności:

a)	spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo

o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128),

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,

b)	spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2,

c)	odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. „w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) oraz Rozporządzeniu MSWiA z dnia  27 kwietnia 2010 roku „zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” (Dz. U. Nr 85 poz. 553),

d)	posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru pojazdu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydać mu: nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszowice o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych  w załączniku nr 2 do formularza oferty.

- Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy 
z rocznika 2019, wolny od jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich, jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane prawem i będzie dopuszczony do ruchu na terenie RP.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz z kompletną dokumentacją wymienioną w § 5 umowy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Realizacja niniejszej umowy, rozumiana jako dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019.

§ 3

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

kwotę netto: ……….. zł (słownie złotych: ………)

plus 23 % podatek VAT

kwotę brutto: …… zł (słownie złotych: ……..)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Wykonawca jest uprawniony do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno – prywatnym, za pośrednictwem platformy.

- Zamawiający dokona płatności faktury na rachunek bankowy Wykonawcy w……………………………………………………. nr:………………………………………..

- Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać oświadczenia (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy 
o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowaną dostawę. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z którym zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, lub nie przedłożenia oświadczeń lub dowodów o których mowa w ust. 5 Zamawiający wdraża postępowanie określone w art. 143 c prawa zamówień publicznych.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu niekompletnego.

- Odbiorowi faktycznemu podlegać będzie kompletny pojazd. Odbioru dokona komisja. W skład komisji wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór pojazdu odbywa się 
w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem oraz specyfikacją. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego 
o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Protokół odbioru dla przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy. Zostanie podpisany przez strony. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. 
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek,  o których mowa 
w ust. 5 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok postępowania zgodny z ust. 3.

- Wykonawca lub jego przedstawiciel przeprowadzą na własny koszt szkolenie z kompleksowej obsługi przedmiotu umowy. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru  lub maksymalnie do 14 dni od dnia odbioru. W szkoleniu uczestniczyć będzie minimum 5 osób ze strony Zamawiającego. 
Z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół wraz z wykazem osób przeszkolonych.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- kartę pojazdu,

- instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego   urządzeń, schemat instalacji elektrycznej.

- książki (karty) gwarancyjnie dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i elementów wyposażenia samochodu,

- aktualne badanie techniczne,

- inne niezbędnie dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego,

- kopię świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późn. zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem dla pojazdu oraz elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem,

- wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na ternie całego kraju,

- harmonogram przeglądów pojazdu.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot  zamówienia na okres …. miesięcy daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego dostawy.

- Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 2 do formularza oferty.

- W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Rozpoczęcie naprawy będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 7 dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia  do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.

- W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia samochodu do serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego – koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.

- W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i wyposażenia samochodu, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne – koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.

- Po okresie gwarancji serwis podwozia, zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika samochodu.

- Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Strony dopuszczają możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą Zamawiającemu do akceptacji.

Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę zawartą z Podwykonawcą, tożsamą 
z uprzednio zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.

- Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi (dostawy) wykonane przez Podwykonawcę.

- Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy

§ 8

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA LUB ZMIANY UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu tej okoliczności.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy;

  - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, które 
na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

  - wszelakie zmiany związane z podwykonawcami;

  - zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie 
lub  podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku ,

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ 
i ofertą,

- zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,

- zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
w umowie,

- Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:

  - zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4);

  - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

KARY UMOWNE

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od    Wykonawcy – 10% ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % ceny netto, o którym mowa w §3 ust. 1,

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu  umowy  - dostarczenia samochodu w wysokości ……… zł (z oferty) za każdy dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 0,2% ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; postanowienia wymienione w pkt 3 stosuje się odpowiednio.

  - za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej po prawidłowo zgłoszonej usterce – 0,2% ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas okresu gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 0,2% ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych 
od  Zamawiającego – 10 % ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1.

  - za opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie – 0,2% ceny netto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 3 tygodnie Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać od Zamawiającego pokrycia poniesionych w związku z realizacją umowy, rzeczywistych strat finansowych; odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie Wykonawcy wciągu 
7 dni od daty, w której opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej wymienionych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonanie niniejszej umowy.

§ 10

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie oświadczają, że poddadzą się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający: 								                                                                         Wykonawca:

Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

# Średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria2;uterenowiony),dla jednostki OSP

Wymagania minimalne zamawiającego

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Propozycje wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne: |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania narzucone polskimi przepisami o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zmianami/ wraz przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r., w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru Świadectwa Dopuszczenia. |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzeń ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej /Dz. U. z 2019 r., poz.594/ |  |
| 1.4. | Podwozie pojazdu musi posiadać ważne świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Pełne świadectwo homologacji potwierdzające proponowane parametry - dołączone do oferty. |  |
| 1.5. | Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 /lub równoważnych/. |  |
| 1.6. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.8. | Samochód musi posiadać mocowania na sprzęt zgodnie z Wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30.03.2015 r. – samochód ratowniczo - gaśniczy z układem napędowym 4x4, dysponowany w pierwszej kolejności oraz zgodnie z wymaganiami dodatkowymi Zamawiającego. |  |
| 2. Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2019, silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta. | Podać producenta, typ, markę i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 2.2. | Moc silnika minimum 290KM |  |
| 2.3. | Silnik powinien spełniać normę min. EURO 6. |  |
| 2.4. | Silnik samochodu może być przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponetami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania ww. paliw. |  |
| 2.5. | Podwozie pojazdu musi posiadać układ jezdny - napęd 4x4,skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, z blokadą mechanizmów różnicowych min.: -międzyosiowego, -osi tylnej, -osi przedniej, |  |
| 2.6. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudowa i sprzętem ratowniczym), rezerwą masy min. 10% nie może przekroczyć 16 000 kg. |  |
| 2.7. | Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny. |  |
| 2.8. | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 2.9. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +35 °C |  |
| 2.10. | Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe. |  |
| 2.11. | Pojazd musi posiadać tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, z możliwością regulacji wysokości. |  |
| 2.12. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego w technologii LED, montowane na dachu kabiny z napisem „STRAŻ”. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne stroboskopowe niebieskie tzw. zderzakowe umieszczone na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego w technologii LED, dodatkowy sygnał pneumatyczny (Air Horn) włączany osobnym włącznikiem nożnym lub ręcznym, zamontowanym po stronie kierowcy i dowódcy. Pojazd wyposażony w fale świetlną stroboskopową (kolor pomarańczowy) umieszczoną u góry z tyłu pojazdu. Pojazd wyposażony w co najmniej jedną lampę sygnalizacyjną niebieską w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Pojazd powinien posiadać osłony lamp sygnalizacyjnych oraz osłony lamp przednich i tylnych pojazdu zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym. Urządzenie dźwiękowe /min. 3 modulowane tony/ wyposażone w funkcję megafonu, urządzenie winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz o mocy min. 200 W /lub 2x100 W/ wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W /lub 2x100 W/. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo zamontować sygnał rumbler |  |
| 2.13. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa - układ miejsc 1 + 1 + 4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, kabina zawieszona na poduszkach pneumatycznych. |  |
| 2.14. | Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w : indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, instalację klimatyzacyjną kabiny, niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, reflektor (szperacz) do oświetlania numerów budynków (zastosowanie oświetlenia LED - owego), sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego, radioodtwarzacz CD MP3 USB wraz z instalacją antenową oraz głośnikową. Tablet min 10 cali, System operacyjny Android, pamięć co najmniej 2GB RAM, dysk 16GB rozszerzony o kartę pamięci min 8GB, posiadający Wi-Fi+LTE(4G), stabilnie zamontowany z ładowarką podłączoną w instalację pojazdu rejestrator obrazu uruchamiany automatycznie po uruchomieniu silnika pojazdu; ustawienia systemu zapisu rejestratora powinno zapewniać nagrywanie obrazu w pętli, z tym że okres przechowywania nagrań w rejestratorze nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni. Wywietrznik dachowy Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny Elektrycznie sterowane lusterko od strony kierowcy i dowódcy Lusterka zewnętrzne podgrzewane Lusterka rampowe Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny |  |
| 2.15. | Miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. |  |
| 2.16 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia odporne na rozdarcie i ścierania pokryte materiałem łatwo zmywalnym, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia, |  |
| 2.17. | Zamawiający przewiduje przewożenie aparatów powietrznych w kabinie pojazdu – 4 szt. Aparaty umieszczone za siedzeniami załogi, na tylnej ścianie kabiny. Konstrukcja oparć siedzeń powinna zapewnić łatwy dostęp do aparatów z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej. Konstrukcja mocowań aparatów powietrznych powinna umożliwiać prawidłowe zamocowanie aparatów 1 butlowych stalowych i kompozytowych. Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez wcześniejszego jego wypinania. Konstrukcja mocowań aparatów powinna uniemożliwiać przypadkowe niezamierzone ich odblokowanie. Uchwyty aparatów powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały mocowanie aparatów powietrznych z butlą stalową 6l/30Mpa i/lub kompozytową 6,8(6,9)l/30Mpa. Pozostałe 2 uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelażu. |  |
| 2.18. | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 2.19. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |  |
| 2.20. | W kabinie kierowcy zainstalowana ładowarka/ładowarki będąca jednocześnie uchwytem zabezpieczającym przed przemieszczaniem sześciu radiotelefonów nasobnych hyt TC610,ładowarka do kamery FLIR K2,ładowarka do motoroliGP380 lub równorzędne. |  |
| 2.21. | Instalacja elektryczna wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – kpl.). |  |
| 2.22. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP np. Hytera MD785 lub równorzędny. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 2.23. | Dodatkowo zainstalowane w przedziale autopompy urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji (nadawczo-odbiorczej). |  |
| 2.24. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tylu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Włącznik kamery na desce rozdzielczej w zasięgu pola pracy kierowcy. |  |
| 2.25. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.26. | Maksymalna wysokość pojazdu nie może przekraczać 3300 mm. |  |
| 2.27. | System typu RUMBLER-3 lub równoważny pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu lub za zderzakiem. |  |
| 2.28. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%. |  |
| 2.29. | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy. |  |
|  | Samochód wyposażony w pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika Instalacja pneumatyczna dodatkowo wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania ze źródła zewnętrznego. Umiejscowienie gniazda zostanie podane przez poszczególnych odbiorców w trakcie realizacji zamówienia. Ponadto instalacja pneumatyczna powinna być przystosowana do możliwości poboru powietrza z układu podczas pracy silnika – gniazdo szybkozłącza, wyprowadzone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. |  |
| 2.30. | Kolor: elementy podwozia – czarne błotniki i zderzaki – białe żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, kabina, zabudowa – RAL 3000. Pojazd powinien być oznakowany w numery operacyjne zgodne z wytycznymi KG PSP. Numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2.31. | Wylot spalin pomiędzy osiami pojazdu po lewej stronie (umożliwiające podpięcie do wyciągu spalin). |  |
| 2.32. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu |  |
| 2.33. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo zainstalowane lusterka tzw. krawężnikowe. |  |
| 2.34. | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne. |  |
| 2.35. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. |  |
| 2.36. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 t. wraz z gniazdem przyłącza elektrycznego oraz pneumatycznego. Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego. |  |
| 2.37. | Pełno wymiarowe koło zapasowe . |  |
| 2.38. | Pojazd ma być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu oraz szekle zamontowane z tyłu i z przodu pojazdu. |  |
| 2.39. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym z pokrowcem umieszczoną z przodu pojazdu o uciągu min. 6 ton i linie dł. min 30 m |  |
| 2.40. | Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie. |  |
| 2.41. | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza: |
| 3.1. | Zabudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów kompozytowych /wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego/. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. |  |
| 3.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia łopat, wideł, bosaków, noszy pneumatycznych, itp). |  |
| 3.3. | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym, składana. |  |
| 3.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (klucz ten musi pasować do wszystkich zamknięć żaluzjowych). Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie /wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki/. |  |
| 3.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
| 3.6. | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 3.7. | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.8. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 5 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Dodatkowo pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. Podświetlony podest roboczy dachu. |  |
| 3.9. | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.10. | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Sygnalizacja otwarcia podestów i skrytek w kabinie. |  |
| 3.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Skrytki zamykane na klucz. |  |
| 3.12. | Sprzęt ratownictwa drogowego, który Zamawiający dostarczy w ustalonym terminie oraz zwijadła przewodów, umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach, pozwalających na jego szybkie użycie bez konieczności wyjmowania na zewnątrz pojazdu. |  |
| 3.13. | Motopompa pływająca, którą Zamawiający dostarczy w ustalonym terminie, umieszczona na wysuwanej tacy lub platformie, pozwalającej na jego szybkie użycie bez konieczności przechylania pompy. |  |
| 3.14. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie z wnętrza wody. |  |
| 3.15. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 3.16. | Zbiornik wody o pojemności min.2500 dm3, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. |  |
| 3.17. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. |  |
| 3.18. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. |  |
| 3.19. | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej (typu Lutz) lub równorzędnej dostarczonej wraz z pojazdem |  |
| 3.20. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział ogrzewany nagrzewnicą spalinową niezależną od pracy silnika samochodu. |  |
| 3.21. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia zabudowana z tyłu pojazdu z układem wodno-pianowym o wydajności min. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m. oraz min. 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar i Hgs=7,5 m. Układ zapewnia możliwość jednoczesnego podawania wody lub piany do linii tłocznych, działka i szybkiego natarcia. |  |
| 3.22. | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. |  |
| 3.23. | Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję – odwodnienie węża bez konieczności jego rozwinięcia (podać sposób rozwiązania). |  |
| 3.24. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle, urządzenie wyposażone w układ odwodnienia. |  |
| 3.25. | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna. |  |
| 3.26. | Nasady tłoczne min 2, ssawne min 1 i zasilające min 2 umieszczone wewnątrz i na zewnątrz zabudowy. |  |
| 3.27. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.28. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s. |  |
| 3.29. | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manowakuometr manometr niskiego i wysokiego ciśnienia wskaźniki wody i środka pianotwórczego w zbiornikach wskaźnik prędkości obrotowej wału pompy regulator prędkości obrotowej silnika wyłącznik silnika pojazdu kontrolka ciśnienia oleju w silniku oraz wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej licznik motogodzin |  |
| 3.30. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy włącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.31. | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
| 3.32. | Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 1% - 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika) |  |
| 3.33. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.34. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej 2 zaworów. |  |
| 3.35. | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 3.36. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 oC. |  |
| 3.37. | Pojazd musi być wyposażony w system ogrzewania wszystkich skrytek sprzętowych znajdujących się po jego obu stronach. |  |
| 3.38. | Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika zewnętrznego wody. |  |
| 3.39. | Pojazd wyposażony w instalacje napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 z zaworem kulowym po jednej z prawej i lewej strony. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.40. | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów LED, z możliwością regulacji obrotu o 360o i pochylania reflektorów z poziomu podłoża, zamontować na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i reflektorami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. |  |
| 3.41. | Przewidzieć mocowania na dachu na drabinę dwuprzęsłowa wysuwaną min. 10 m. oraz 4 przęsła drabiny nasadkowej. |  |
| 3.42. | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |
| 4. Wymagania dodatkowe |
| 4.1. | W zabudowie pojazdu należy przewidzieć miejsce do zamontowania wentylatora spalinowego o wydajności min. 34000 m3/h i mocy min. 5,5 kM. Łączna waga całego urządzenia wynosi 48 kg. |  |
| 4.2. | W pojeździe należy zapewnić miejsce oraz zamocowania dla sprzętu przewidzianego do zabudowy bądź sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę (wg tabeli nr 1). |  |
| 4.3. | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 4.4. | Wszystkie wymagane dokumenty, w tym świadectwo dopuszczenia na pojazd niezbędne do rejestracji pojazdu jako specjalny pożarniczy, powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru dostawy. |  |
| 4.5. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia /podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego/. |  |
| 4.6. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia /podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego/. |  |
| 4.7. | Wykonawcza obowiązany jest dostarczyć wraz z pojazdem instrukcje obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia. |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy

# Text boxes

Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach