Załącznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(IPU)

Umowa nr RI.272. …….. 2020

z dnia ……..2020r. w Głogowie

pomiędzy:

Gminą Głogów, 67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1, REGON 390647311, NIP 693-19-40-487,

reprezentowaną przez:

Bartłomieja Zimny - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Urbanowicz

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………….

reprezentowaną przez: ……………………….

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanych stronami

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Przebudowa dróg gminnych w Ruszowicach w ramach zadania inwestycyjnego                         pn. „Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach, Przebudowa ul. Diamentowej  w Ruszowicach, Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach.”

- Zakres zamówienia obejmuje przebudowę dróg:

  - Odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach  polegającej na:

-   rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z tłucznia, korytowanie z profilowaniem podłoża, ułożenie 25 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm, 5 cm podsypki cementowo – piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm;

- 	zaoporowanie konstrukcji jezdni betonowym krawężnikiem 22 x 15 cm wyniesiony na 4 cm w stosunku do nawierzchni;

-  przewóz  na odległość do 3 km i wbudowanie odzyskanego kruszywa nadającego się do ponownego wykorzystania;

-    uzyskanie protokołu potwierdzającego zatwierdzenie zmian w stałej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis znajduje się w projekcie wykonawczym.

2.2 Ulicy Diamentowej polegającej  na:

-  rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z tłucznia, korytowanie z profilowaniem podłoża, ułożenie 25 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm, 5 cm podsypki cementowo – piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm;

-  w ramach inwestycji przewidziano też wykonanie dojść i dojazdów do posesji oraz

-  wykonanie placu do zawracania w wymiarach 10,00 m x 14,0 m.

- przewóz  na odległość do 3 km i wbudowanie odzyskanego kruszywa nadającego się do ponownego wykorzystania;

-    uzyskanie protokołu potwierdzającego zatwierdzenie zmian w stałej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis znajduje się w projekcie wykonawczym.

2.3 Zjazdu ul. Tęczowej  w ramach którego zostanie wykonana:

-  nawierzchnia z kostki brukowej którą ułożyć trzeba na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm i warstwie odsączającej z pospółki o grubości 15 cm.

- utwardzenie placów z kostki typu Eko – kwadrat o grubości 8 cm z wypełnieniem szczelin żwirem 4-8 mm kolor szary na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm i warstwie odsączającej z pospółki o grubości 15 cm.

- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającego projektowany ciąg pieszo – jezdny oraz plac przyległy do niego.

Szczegółowy opis znajduje się w projekcie wykonawczym.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszystkich wskazanych w ust. 2 prac łącznie. Wszelkie postanowienia umowy należy zatem stosować do całości prac na ww. 3 zadaniach, a termin zakończenia realizacji umowy liczyć do dnia zakończenia ostatniego z zakresu ww. prac.

§ 2

Termin realizacji

- Terminy dotyczące realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- termin przekazania placu budowy:  w ciągu  7 dni od podpisania umowy,

- termin odbioru końcowego robót do dnia 29.05.2020 r.

- Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez wad i usterek.

- Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją i przedmiarami robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

- Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag i zastrzeżeń co do warunków panujących             w miejscu wykonania umowy, w szczególności mogących mieć wpływ na zakres prac, wysokość wynagrodzenia lub terminy wykonania, a także posiada odpowiednie doświadczenie, zaplecze materialne, finansowe oraz wykwalifikowany personel wymagane do należytego i terminowego wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych lub jego zdaniem prawdopodobnych przeszkodach w terminowej realizacji Umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od wystąpienia przeszkód, pod rygorem utraty prawa do powoływania tych okoliczności, dla uzasadnienia swoich roszczeń.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający w terminie 7 dni od  podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy także:

- dostarczenie wykonawcy zaświadczeń o braku sprzeciwu Starosty Głogowskiego wobec zgłoszeń robót budowlanych,

- dokonywanie odbiorów robót zanikowych oraz końcowego odbioru robót,

- zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym  terminie,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ryzyka za szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami,  w związku 
z powyższym poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w  §2 ust.1, litera a

- organizacja robót w sposób zapewniający swobodną komunikację i bezpieczeństwo w obrębie wykonywanych robót, przestrzeganie przepisów BHP,

- zapewnienie sprawowania kierownictwa robót, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- uzyskanie na podstawie atestów, świadectw jakości,  akceptacji  Inspektora Nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania,  w  przypadku niedotrzymania tego warunku 
i wbudowania nieprawidłowego materiału, wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt,

- wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, w tym 
w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,

- bieżącego odbierania robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie dozoru terenu,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwzględniając przepisy  o ochronie środowiska,

- wbudowanie nowych urządzeń i materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie określone w art. 10 Prawo budowlane i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,

- zgłaszanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej  Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi                        w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

- wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 
500 000,00 zł, na cały okres wykonywania przedmiotu umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał  z Podwykonawców), w przypadku braku dostarczenia ubezpieczenia nie ma możliwości rozpoczęcia robót,

- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy                         w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, udział w naradach budowy,

- uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót,

- Jeżeli w dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych niż wskazane, po zaakceptowaniu tych rozwiązań przez Projektanta i Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że materiały równoważne spełniają te wymagania.

- Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: środki, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający  niezbędne dla zrealizowania robót uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, przez cały okres realizacji zadania ( w tym zapewni ciągłą obecność niezbędnych osób nadzoru). Jeśli do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu umowy konieczny będzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby na własny koszt.

§ 5

## Wymagania odnośnie zatrudnienia osób na umowę o pracę

- Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności będące robotami budowlanymi w ramach Inwestycji, a w szczególności osoby wykonujące: roboty rozbiórkowe,  roboty malarskie i inne ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót .

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań tam opisanych. Wykonawca odbiera od zatrudnionych osób , o których mowa w ust. 1, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji opisywanego paragrafu.

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie w trakcie realizacji inwestycji żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić te dokumenty Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

- Jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez wykonawcę 
z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać odpowiednie zapisy 
w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany  do nadzoru i kontroli podwykonawców 
w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawców zgodnie z ust. 3.

§ 6

Podwykonawstwo

- Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu umowy  z podwykonawców na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie i za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy

z podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany przed jej zmianą przedstawić Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w niniejszej umowie, a także wymagań określonych w SIWZ, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy                        z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnego sprzeciwu dotyczącego niespełnienia wymagań określonych                        w niniejszej umowie, a także wymagań określonych w SIWZ, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi               o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 8 ust. 1 wyłącznie,              o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy (np. tytułem kaucji gwarancyjnej). Potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy, nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy.

- Umowy zawierane z podwykonawcami muszą zawierać zastrzeżenie, iż przelew na osobę trzecią wierzytelności podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać zapisy dotyczące odbioru robót i rozliczeń umożliwiające realizację wymogów zawartych w niniejszej umowie.

- Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym w przypadku określonym w ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany  jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie pomiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 16 lub rezygnacji 
z wykonywania przez te pomioty części zamówienia, pod warunkiem, że wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu                         o zamówieniu w postępowaniu), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają wiedzę                i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu.

- W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje  się do:

- informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

- udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń                     z Podwykonawcą,

- informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia                     w odbiorze tych robót.

§ 7

## Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonane zgodnie
 z dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów.

2.	W odbiorze, o których mowa w ust.1 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.	Odbiór, o których mowa w ust.1 zostanie rozpoczęty w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4.	W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru  końcowego Wykonawca   złoży w siedzibie  Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczególności przekaże:

1)	kosztorys powykonawczy – pomocniczy przy rozliczeniu,

2)	gwarancję,

3)	atesty i certyfikaty jakości, deklaracje

4)	protokoły badań i sprawdzeń

5) oświadczenie kierownika budowy :

- o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych,

6)	pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących konfiguracji urządzeń, o ile dotyczy.

7)   inwentaryzację geodezyjna powykonawczą

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad,  nie wywiązania się z obowiązków, lub dokumenty złożone przez Wykonawcę nie będą kompletne, Zamawiający odmówi odbioru                i naliczone zostaną kary. Po usunięciu wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.

6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół odbioru winien być bezusterkowy.

§ 8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….zł brutto (słownie brutto:…………………………………………….zł…/100) w tym:

podatek VAT 23% w kwocie …………………zł

kwota netto………….zł (słownie:…………………………… zł…./100).

- Wynagrodzenie określone w ust.1 winno zawierać wszystkie elementy robót i czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenie finansowe robót wykonanych w ramach niniejszej umowy nastąpi w jednej fakturze.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół odbioru określający wykaz wykonanych robót, podpisany bez wad i usterek.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie  30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Zgodnie z ustawą  z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno – prawnym zamawiający zobowiązany jest do  odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. ( Dz. U. 2018 poz. 2191).  Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy  wykonawca nie jest zobowiązany do ich wysyłania. Przesyłanie faktur elektronicznych następuję przez platformę elektronicznego fakturowania.

- Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności zobowiązań metodą split payment (podzielonej płatności). Wykonawca oświadcza, że posiada wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej i jest jego właścicielem.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na ……..miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

- usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

- wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy przez okres ……..miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót, co oznacza że, okres rękojmi jest równy terminowi gwarancji.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady.

- W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca  będzie zobowiązany do usunięcia wad lub usterek w najkrótszym możliwym ze względów technologicznych terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunięciu wad lub usterek, należy zgłosić gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust.5, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez utraty rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastępcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego lub podmiot, któremu to zleci.

- Koszt usunięcia wad i usterek zlecony przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego na okres rękojmi.

- Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi oraz powiadomi o tym terminie Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem                 w protokole odbioru.

- Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych Kodeksie Cywilnym  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje  jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał całkowicie realizację robót bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca popada w opóźnienie z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową jest obiektywnie niemożliwe,

- Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub ogłoszono jego upadłość.

- Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie oświadczenia pisemnego zawierającego  uzasadnienie i podstawę. Oświadczenie o odstąpieniu strona może złożyć w terminie 30 dni od dnia powstania okoliczności będących podstawą do jego złożenia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

- rozliczy się z pobranej dokumentacji roboczej, o której mowa w § 1 ust.2 umowy,

- na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu rozliczenie wykonanych robót, stanowiące (po akceptacji Zamawiającego) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,

- koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie stanowiło przyczynę odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

- W przypadku nieuzasadnionego nie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ……… zł (z oferty) za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub Zamawiającego w zależności od uzgodnień,

- za spowodowanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

za opóźnienie w przedłożeniu (w przypadku wygaśnięcia podczas realizacji inwestycji) kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty -oryginał do wglądu – 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego 
w zaakceptowanej umowie z podwykonawcą i/lub z dalszym podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1000 zł za każdy taki przypadek

- w przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca na zasadach jak w § 10 umowy. W tym przypadku stosuje się karę jak w §10 ust. 7.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

b) w przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego za  każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

4. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie brutto i określa je §8 ust. 1 
      niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary stała się wymagalna z dniem potrącenia.

§ 12

Zmiany treści umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną  na piśmie pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy                                   w następujących przypadkach:

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana przepisów miała wpływ,

2) nastąpi zmiana stawki VAT;  w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia,                  a kwota netto pozostanie bez zmian,

3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług.

4) nastąpi utrudnienie możliwości wykonywania inwestycji z winy Zamawiającego; w takim przypadku może ulec zmianie termin wykonania inwestycji.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia może nastąpić, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy,

4. Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości Przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikających                     z niniejszej Umowy.

5.  Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji    w szczególności:

1)  w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziło niewykonaniem  lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2)  w przypadku konieczności zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji Projektowej                          w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane   w okresie opracowywania Dokumentacji,

3) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

6. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, obniżenie proporcjonalne do wartości robót nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy.

8. Zmiana terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru ze względu na warunki atmosferyczne.

9. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

1)  opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

9. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonani Umowy w wysokości 10 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto)tj. …………….zł

słownie: ………………………………………………..zł/100.

Forma zabezpieczenia: ……………………………….

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr ………………………………………………

- Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót,

pozostałe  30% wartości, w terminie 15 dni od upływu terminu  rękojmi za wady lub gwarancji, o ile nie zostało wykorzystane.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Głogów z siedzibą w Głogowie ul. Piaskowa 1,                 67-200 Głogów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do treści danych i możliwość ich poprawienia.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Osoby upoważnione do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………….. z którymi należy kontaktować się na następujące numery i adresy:

- numery telefonów ………………………………………….

- adresy e-mail:………………………………

- adres do korespondencji:……………………………

- ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………….. z którymi należy kontaktować się na następujące numery i adresy:

- numery telefonów ………………………………………….

- adresy e-mail:………………………………………………

- adres do korespondencji:…………………………………..

- Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej strony w formie pisemnej

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa Zamówień Publicznych.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu      z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA